投标人：

# 关于矢量信号发生器，招标文件采购需求关于技术指标有更改，如下：

1. 重要指标：增加“频率范围：100kHz~6GHz”；

2. 重要指标：输出功率范围(标称值):改为-120dBm~+15dBm（3MHz~6GHz）；

3. 重要指标：单边带相噪SSB(CF=1GHz，20kHz偏移)：改为<-130dBc/Hz；CF=6GHz，20kHz偏移：<-115dBc/Hz；

4. 重要指标：内置基带发生器及I/Q调制器，具有实时模式和任意波编辑模式，带宽改为120MHz，可升级至改为512MHz； 存储深度64MSamples；可实时产生PSK、QAM（最高4096QAM）、FSK、MSK等数字调制信号；

5. 重要指标：增加“频率设置分辨率：≤0.01Hz”；

6. 一般指标：删除原论证报告3条一般指标，新增3条一般指标，具体如下：

1)幅度分辨率：≤0.01dB；

2)频率老化率：≤1×10–7/年；

3)输出幅度精度：≤1dB (5MHz~3GHz，>-60dBm)；

南京航空航天大学

武老师84892959